АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октябрь   2011й.                     № 70                        12 октября  2011г.

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2012-2016 годы»

В соответствии со ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2012-2016 годы»  согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации сельсовета и  межпоселенческой центральной  библиотеке с.Раевский

Глава сельского поселения

Раевский сельсовет муниципального района

Альшеевский район

Республики Башкортостан                                                Н.С.Морозов

Утверждено постановлением

главы администрации   сельского поселения

Раевский сельсовет муниципального района

Альшеевский район  Республики Башкортостан

от  12 октября   2011 г.  №   70

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Инвестиционной программы

«Реконструкция и модернизация систем коммунальной

инфраструктуры в сфере водоснабжения сельского поселения

Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики  Башкортостан на 2012-2016 годы»

1 Основание для разработки Инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы  «Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики  Башкортостан на 2012-2016 годы» являются:

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса»;

- Градостроительный кодекс Российской  Федерации;

- Приказ Минрегионразвития РФ  от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Республики  Башкортостан до 2020 года;

- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года № 388 «Об утверждении порядка разработки и реализации республиканских целевых программ»;

- Указ Президента Республики Башкортостан от 20 августа 2008 года № УП-390 «О мерах государственного стимулирования инновационной деятельности в Республике Башкортостан»;

- Закон Республики  Башкортостан от 24 декабря 2010 года №339-з «Об

- инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 4 июля 2008 года № 233 «Об оценке эффективности инвестиционных проектов, реализуемых с участием средств бюджета Республики Башкортостан»;

- Комплексная  программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы". Утверждена Постановлением Правительства РБ от 30 июля 2010 г. №296;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план села Раевский (Корректировка Генерального плана с. Раевский СП Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Уфа-2009);

- Районная целевая программа «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании поселения муниципального района Альшеевский район на 2008-2012 года», утвержденная Советом муниципального района Альшеевский район РБ от 10 декабря 2007 года № 240;

- Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития муниципального района Альшеевский район Республики  Башкортостан  на 2010 -2015 годы.

Техническое задание разработано с учетом Методических указаний по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Минрегионразвития  Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100, и опыта подготовки аналогичных документов в отдельных регионах РФ.

2 Основные понятия, используемые при разработке технического                              задания Инвестиционной программы

Техническое задание - утвержденный в установленном порядке распорядительный документ, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса муниципального образования, определяющий порядок разработки, цели, задачи, требования к инвестиционной программе,  ожидаемые результаты и сроки выполнения работ.

Техническое задание является основополагающим документом всего проекта и всех взаимоотношений заказчика и разработчика.

Инвестиционная программа организаций коммунального комплекса – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскатель-ские работы и другие затраты.

Инвестиционный договор - договор, заключаемый органом местного самоуправления с организацией коммунального комплекса в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Целевые индикаторы - доступная наблюдению и измерению характеристика состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры, условий эксплуатации указанных систем организаций коммунального комплекса, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

Организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Уполномоченный орган - структурное подразделение органа местного самоуправления либо муниципальное учреждение, уполномоченное в организации подготовки технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и другие работы. Для муниципальных образований численностью менее 100 000 человек рекомендуется создавать орган регулирования в виде комиссии, в которую входят должностные лица органов местного самоуправления.

3 Цели реализации   Инвестиционной программы

Цели разработки и принятия инвестиционной программы – определение (уточнение) финансовых потребностей и  источников формирования необходимых капитальных вложений для реализации Программы комплексного развития  системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, а также разработка комплекса последовательных мер, обеспечивающих привлечение инвестиций  в соответствующее муниципальное  образование.

Целью разработки инвестиционной программы в соответствие с пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ является реализация Программы комплексного развития, где в части развития системы водоснабжения сельского поселения Раевский сельсовет должны быть выполнены следующие работы (мероприятия):

- замена водопроводов 118,98 км;

- замена водопровода от Кармышевского водозабора (dУ 500 мм, 5 км);

- реконструкция каптажа на Янаульском водозаборе для сбора воды из родников;

- оценка запасов подземных вод с обновлением и расчетом зон санитарной охраны источника центрального водоснабжения водозаборов Янаульский и Демский;

- строительство водопровода от ВНС второго подъема по ул. Переездная до ул. Гагарина;

- строительство Янаульского водозабора с резервуаром 300-500 м3 мощностью 3100 м3/сутки;

- строительство водопроводов в новых районах индивидуальной застройки;

- бурение скважины на ул. Переездная.

Реализация указанной Программы комплексного развития должна обеспечить:

- модернизацию и частичную инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения территории с учетом современных нормативных требований;

- создание системы более надежного, устойчивого и качественного водоснабжения потребителей;

- возможность технологического присоединения к системе централизованного водоснабжения новых и реконструируемых объектов (потребителей);

- повышение пропускной способности сетей и обеспечение необходимыми инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования;

- повышение экономичности (снижение затратности) территориальной системы водоснабжения, в том числе, за счет снижения потерь воды в водопроводных сетях;

- замедление темпов роста тарифов на водоснабжение и повышение доступности данных услуг для населения и других потребителей.

В результате реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения сельского поселения Раевский сельсовет должны быть достигнуты планируемые значения целевых индикаторов в разрезе календарных периодов.

4 Задачи реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных:

- с активизацией процесса развития социальной инфраструктуры сельского поселения Раевский сельсовет и ростом жилищного строительства (в основном, индивидуальная застройка) путем повышения качества воды и водоснабжения;

- ростом пропускной возможности системы водоснабжения, вызванной ростом числа  потребителей.

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в сельском поселении Раевский сельсовет обусловливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие системы водоснабжения. Сложившаяся на данное время инженерная инфраструктура (прежде всего по пропускной возможности) и техническое состояние отдельных объектов водоснабжения не позволяют в полной мере удовлетворить требования потребителей, в том числе по качеству услуг.

В то же время недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов,  и из других источников, не позволяет обеспечить необходимое развитие системы водоснабжения территории с учетом перспектив ее развития и нормативных требований.

Принятие инвестиционной программы должно способствовать решению указанных задач.

И главная задача, которую призвана решить эта Программа, – обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления, бизнеса и всего территориального сообщества в выявлении и решении приоритетных проблем  в сфере коммунальной инфраструктуры при формировании и реализации инвестиционной политики в соответствующем  муниципальном образовании.

5 Требования к  Инвестиционной программе

Требования к Инвестиционной программе (по содержанию, срокам и др.) определяют условия, на соответствие которым органы местного самоуправления (уполномоченный орган) осуществляют проверку Программы на стадии ее утверждения, поэтапного выполнения и корректировки, оценки промежуточных и окончательных результатов  реализации.

Содержание (разделы) инвестиционной программы:

Паспорт программы

Введение:

- правовое обоснование программы;

- принципы формирования Инвестиционной программы;

- порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

1) Цели и задачи Программы

2) Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2016 годы.

3) Описание действующей системы  водоснабжения, специфика ее функционирования, производственные возможности, технические характеристики и состояние (износ) сооружений и сетей, недостатки, проблемы в сфере  водоснабжения и их влияние на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании.

4) Анализ тенденций изменения рынка соответствующих коммунальных услуг (объем и качество услуг) с учетом территориальных особенностей и перспектив развития, а также существующих проблем в сфере  водоснабжения и возможных путей их решения (рассмотрение альтернативных вариантов, оценка возможностей применения современных технологий).

5)  Формирование перечня мероприятий.

Инвестиционная программа должна содержать план конкретных мероприятий по строительству новых объектов коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения, реконструкции и модернизации существующих инженерных сооружений, замене  сетей -  с разбивкой по годам (с обязательным обоснованием  целесообразности и  приоритетности мероприятий).

6) Организационный план реализации Инвестиционной программы.

7) Финансовый план реализации Инвестиционной  программы, который должен содержать (примерные объемы финансирования мероприятий по реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения сельского поселения Раевский сельсовет приведены в Приложении 1 к данному техническому заданию):

- оценку потребностей в инвестициях по направлениям (на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы  водоснабжения) для данного  муниципального образования;

- обобщенные  данные о потребностях в инвестициях, в том числе в разрезе проектов (мероприятий);

- перечень показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему водоснабжения муниципального образования;

- определение и обоснование приоритетности и очередности направлений инвестирования.

8) Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы:

- средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги соответствующих организаций коммунального комплекса, в том числе инвестиционная составляющая;

- плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, которая рассчитывается исходя из установленного тарифа организаций водоснабжения  на подключение;

- средства соответствующей организации коммунального комплекса  (амортизационные отчисления и  прочие);

- привлеченные средства (кредит  и  др.);

- средства федерального бюджета;

- средства республиканского бюджета;

- средства местного бюджета;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

9) Предложения о размерах надбавок к тарифам на  воду.

В данном разделе приводятся (с необходимыми обоснованиями и пояснениями):

- расчет надбавки к тарифам на воду;

- расчет  тарифов на подключение к системе  централизованного  водоснабжения   вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации инвестиционной программы.

Действующее законодательство не запрещает организациям коммунального комплекса самостоятельно рассчитывать тарифы и надбавки (с учетом предельного индекса, установленного органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования) и предоставлять свои предложения в орган регулирования.

Для потребителей надбавка к цене (тарифу) – это ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

10) Оценка социально-экономических последствий влияния на стоимость коммунальных услуг предлагаемых тарифов и надбавок к ним.

11) Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

В Инвестиционной программе должны быть отражены  потенциальные риски, обусловленные:

- выполнением Инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдением сроков реализации программы;

- недостаточным финансовым обеспечением проектов (мероприятий);

- жестким государственным регулированием тарифов на услуги по  водоснабжению и др.

12) Показатели эффективности Инвестиционной программы

Эффективность инвестиционной программы могут характеризовать: снижение объема потерь воды, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, экономия последующих затрат на капитальный ремонт и техническое обслуживание сетей, улучшение качества услуг, внедрение современных технологий.

Обобщающими показателями эффективности являются рентабельность вложения денежных средств в предлагаемые проекты (мероприятия) и сроки окупаемости инвестиций.

13) Мониторинг выполнения Инвестиционной программы

Принципами проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ являются:

- достоверность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности;

- актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение о выполнении показателей производственных и инвестиционных программ, а также существующее состояние системы  коммунальной инфраструктуры;

- постоянство - мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;

- доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для  всех заинтересованных сторон, в том числе, потребителей  услуг соответствующей  организации коммунального комплекса.

Мониторинг предусматривает определение:

- объектов учета;

- приоритетных  показателей  и  индикаторов;

- форм сбора исходной информации, организации  управленческого учета и отчетности, представляемой контролирующим структурам;

- регламенты (сроки, периодичность, ответственные   и  т.д.)  учета, отчетности  и  анализа информации.

Результаты мониторинга оформляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования (примерный перечень индикаторов приведен в Приложении 2 к данному техническому заданию).

14) Проект инвестиционного соглашения

15) Приложения

В приложениях к Инвестиционной программе представляются:

- аналитическая записка (справка) о действующем состоянии коммунальной инфраструктуры водоснабжения, существующих проблемах в указанной сфере и предлагаемых путях их решения;

- целевые индикаторы системы водоснабжения по календарным периодам (в табличной форме);

- перечень инвестиционных проектов в сфере  водоснабжения (находящиеся в стадии реализации, разработанные и планируемые к реализации, подлежащие разработке) и оценка коммерческой (предпринимательской) состоятельности уже разработанных проектов, которая предполагает полное возмещение вложенных средств и получение достаточной прибыли;

- расчет показателей экономической эффективности предлагаемых направлений развития и модернизации системы водоснабжения в муниципальном образовании;

- перечень объектов, подлежащих подключению (прогнозируемое изменение структуры потребителей) к системе централизованного  водоснабжения  в планируемый период (по годам) и др.

6 Сроки разработки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается соответствующей организацией (организациями) коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения СП Раевский Альшеевский район Республики  Башкортостан на 2012-2016 годы». Максимальный срок для разработки указанной инвестиционной программы составляет три месяца. Конкретно сроки представления исходной информации, документации и разработки Инвестиционной программы устанавливаются после рассмотрения и утверждения соответствующего Технического задания.

7 Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы

Предусматривается следующий порядок представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку Инвестиционной программы,  направляет в орган регулирования   следующие документы:

- письменное обращение о необходимости и целесообразности реализации инвестиционной программы;

- перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием;

- сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации в сфере водоснабжения  по годам;

- проект Инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на ее разработку;

- обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (соответствующей организации коммунального комплекса) в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

- акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (в случае, если реализация проектов осуществляется до их включения в  соответствующую инвестиционную программу);

- справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

- производственные программы организации  коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке и другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) В процессе рассмотрения проекта Инвестиционной программы  по запросу органа регулирования  организация коммунального комплекса обязана представить документы и расчеты, предусмотренные настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы, и необходимые дополнительные документы - в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3) В случае признания проекта Инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на раз-

работку инвестиционной программы  «Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2012-2016 годы» организация коммунального комплекса дорабатывает указанную инвестиционную программу в течение 30 (тридцати)  рабочих дней.

8 Порядок согласования, утверждения и изменения технического задания на разработку Инвестиционной программы

Предусматривается следующий порядок согласования, утверждения и изменения технического задания:

1) техническое задание на разработку инвестиционной программы по решению органа местного самоуправления согласовывается с организацией - предполагаемым разработчиком соответствующей инвестиционной программы;

2) по решению органа местного самоуправления разработанный проект технического задания целесообразно также рассмотреть на рабочей группе, включающей в себя представителей органа местного самоуправления, организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения сельского поселения Раевский сельсовет, а также заинтересованных организаций, в том числе тех, которые планируется привлечь для строительства, реконструкции и модернизации соответствующих объектов коммунальной инфраструктуры;

3) техническое задание на разработку инвестиционной программы подлежит  утверждению в срок  не более 30 (тридцати) рабочих дней после его представления;

4) пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание может осуществляться по инициативе Главы местной администрации, либо организации соответствующего коммунального комплекса;

5) основаниями для пересмотра (внесения отдельных изменений) утвержденного технического задания могут быть:

- внесение обоснованных изменений в программу Комплексного развития системы водоснабжения территории;

- внесение обоснованных изменений в программу социально-экономического развития муниципального образования;

- объективные изменения условий функционирования организации коммунального комплекса, осуществляющей функции в сфере  водоснабжения;

- внесение дополнительных и (или) исключение уже принятых при утверждении технического задания строящихся (реконструируемых) объектов, подключаемых к  централизованной системе водоснабжения  (с обоснованием расчетами и прилагаемыми документами);

- вынесение органом местного самоуправления решения о недоступности для потребителей услуг водоснабжения с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

6) пересмотр технического задания может производиться не чаще одного раза в год;

7) при пересмотре технического задания предусматривается уточнение целевых индикаторов, определенных в утвержденном техническом задании, и (или) корректировка перечня объектов, подключаемых к соответствующей коммунальной инфраструктуре;

8) решение об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы или его пересмотре доводится до   организаций, оказывающих услуги по водоснабжению,   в недельный срок со дня его принятия.

Приложение 1

Мероприятия по развитию водоснабжения коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раевский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | всего |
| Водоснабжение |
| Реконструкция системы водоснабжения | 220,2 |
| 1 | Замена водопроводов 118,98 км | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 177 |
| 2 | Замена водопровода от Кармышевского водозабора (dУ 500 мм, 5 км) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 34 |
| 3 | Реконструкция каптажа на Янаульском водозаборе для сбора воды из родников | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |
| 4 | Оценка запасов подземных вод с обновлением и расчетом зон санитарной охраны источника центрального водоснабжения водозаборов Янаульский и Демский |  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| 5 | Строительство водопровода от ВНС второго подъема по ул. Переездная до ул. Гагарина | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | 6 |
| Строительство новых объектов системы водоснабжения | 62,05 |
| 6 | Строительство Янаульского водозабора с резервуаром 300-500 м3 мощностью 3100 м3/сутки | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 30 |
| 7 | Строительство водопроводов в новых районах индивидуальной застройки | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 30 |
| 8 | Бурение скважины на ул. Переездная |  | 2,05 |  |  |  | 2,05 |
| ИТОТО | 282,25 |

Приложение 2

Индикаторы расчета целевых показателей развития водоснабжения коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раевский сельсовет

| № п/п | Целевой показатель | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем централизованного потребления холодной воды (ЦХВС), тыс. м3 всего, в том числе: Бюджетные учреждения (БУ) Население (жилые дома), всего, в том числе: многоквартирные дома Органы местного самоуправления | 320,7 220 0,604 |  |  |  |  |  |
| 2 | Тариф на ЦХВС, руб. / м3 | 20,54 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля жилых домов, имеющих доступ к ЦХВС, %, всего, в том числе, многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем воды ЦХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем воды ЦХВС, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем воды ЦХВС, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объем воды ЦХВС, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход воды ЦХВС в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), м3 / кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход воды ЦХВС в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), м3 / кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Объем потребления воды ЦХВС на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем потребления воды ЦХВС на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Удельный расход воды ЦХВС на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, м3 / чел. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удельный расход воды ЦХВС на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, м3 / чел. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Потери воды в сетях ЦХВС, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Число аварий в системе ЦХВС на 1000 км сетей |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протяженность сетей ЦХВС, км |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный вес сетей ЦХВС, нуждающихся в замене, % |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля замененных сетей ЦХВС из всех, нуждающихся в замене, % |  |  |  |  |  |  |