Приложение № 1 к Постановлению

Главы сельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района

Альшеевский район

Республики Башкортостан

от «06»  февраля  2023 г. № 25/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

селЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Раевский

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН на 2023-2025 годы»

с. Раевский

Оглавление

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- |
| 1. | Содержание проблемы | 7 |
|  | 1.1. | Климат | 7 |
|  | 1.2. | Население | 8 |
|  | 1.3. | Экономическое развитие сельского поселения | 8 |
| 2. | Цели и задачи Программы | 12 |
|  | 2.1. | Цели Программы | 12 |
|  | 2.2. | Задачи Программы | 12 |
| 3. | Сроки и этапы реализации Программы | 15 |
| 4. | Система программных мероприятий | 16 |
|  | 4.1. | Межотраслевые мероприятия Программы | 16 |
|  | 4.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере | 23 |
|  | 4.3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения | 24 |
|  | 4.4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 30 |
| 5. | Ресурсное обеспечение Программы | 33 |
| 6. | Система управления реализацией Программы | 34 |
| 7. | Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 35 |
| 8. | Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы | 36 |
| 9. | Оценка эффективности реализации Программы | 40 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2023-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 4. Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 5. Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 6. Федеральный закон от 26.04.2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации". 7. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 8. Статья 17 Федерального закона от 6.10. 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации". 10. Приказа от 26 августа 2011 г. № 417 «О внесении изменений в методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273. 11. Приказ от 7 июня 2010 г. № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; Проведение энергетических обследований; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 9 процентов; Снижение, по сравнению с 2022 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение СП Раевский сельсовет; Повышение уровня компетентности работников администрации СП Раевский сельское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Количество установленных светильников в системе наружного освещения; Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Перечень энергосберегающих мероприятий | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере; 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения; 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение расходов электрической энергии в муниципальных учреждениях; Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; Наличие в администрации сельского поселения, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования по сравнению с 2022 годом; Повышение заинтересованности в энергосбережении. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений; Создание оптимальных нормативно- правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

1. Содержание проблемы

Сельское поселение Раевский сельсовет является районным центром Альшеевского района. Границами СП являются с севера – земли Казанского и Раевского сельсоветов, с востока – затапливаемая пойма р. Дема на землях Ибраевского сельсовета, на юго-востоке и юге – пойма р. Курсак на землях Кармышевского сельсовета, на юго-западе – земли Шафрановского сельсовета, на западе – земли Трунтаишевского сельсовета. Общая площадь земель сельского поселения Раевский сельсовет составляет 3720 га, из которых площадь земель сельхозугодий – 2719,7 га, общая площадь застроенных земель – 437,5 га.

Связь СП со столицей осуществляется по железной дороге Челябинск–Уфа–Самара и автомобильной дорогой М5 Чишмы–Аксеново–Киргиз–Мияки. Указанными дорогами, а также инженерно-транспортными коммуникациями территория села разделена на три части: восточную, где размещается общественный (административно-культурный) центр села, центральную, где находятся железнодорожная и автомобильная станции, и западную – бывшее село Янаул (в настоящее время это район новой застройки). Генеральным планом предполагается сохранение существующего общественного центра районного значения в центре села.

1.1 Климат

Территория с. Раевский в целом характеризуется резко континентальным климатом со значительными колебаниями температур в различные сезоны года и относительно небольшим количеством осадков, неравномерно распределенных в течение года (таблица №1).

Таблица №1 - Климатические показатели сельского поселения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Расчётная температура наружного воздуха, 0С, наиболее холодной пятидневки | -38 |
| Температура наружного воздуха, средняя за отопительный период, 0С | -6 |
| Продолжительность отопительного периода, сут. | 226 |
| Среднегодовая температура, 0С | 2,7 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца, 0С | -16 |
| Средняя температура наиболее жаркого месяца, 0С | 18 |

Зима продолжительная, снежный покров держится в среднем в течение 140 дней и достигает наибольшей высоты ко второй декаде февраля. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 124 дня.

Наибольшее количество осадков в виде дождей, чаще ливневого характера, приходится на летний период (278 мм). В холодный период года в среднем выпадает 112 мм осадков. Среднегодовое количество осадков составляет 390 мм. Наибольшая относительная влажность воздуха отмечена в ноябре-марте (75-80 %), наименьшая – в апреле-июне.

Ветры преобладают южные и юго-западные. Средняя скорость ветра 3,7 м/с. Земли подвергаются водной, водно-ветровой эрозии и пыльным бурям.

1.2 Население

Численность постоянного населения сельского поселения Раевский сельсовет на 01.01.2020 г. составляла 18976 чел. Численность населения на 01.01.2021 году уменьшилась до 18698 чел. Динамика численности населения сельского поселения Раевский сельсовет по отдельным годам приведена в таблице №2.

Таблица №2 - Динамика численности населения сельского поселения

| Год | 1979 | 1989 | 2002 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.чел. | 13622 | 17750 | 20022 | 20330 | 19557 | 20041 | 20014 | 18976 | 18698 |

1.3 Экономическое развитие сельского поселения

Производственные, обрабатывающие, коммунальные и прочие предприятия сельского поселения Раевский сельсовет образуют 5 основных узлов

- Северный узел включает: ООО «Раевсахар» и гаражи сахарного завода, Башкирский филиал «Башнефтепродукт», ООО «БашРЭС-Стерлитамак» (филиал ООО «БашРЭС»), ООО «Альшеевские тепловые сети», очистные сооружения и др.

- Центральный узел включает: ООО «Альшей-мясо», Альшеевскую районную ветеринарную станцию Республики Башкортостан, ЗАО «Раевский Элеватор» и др.

- Южный узел включает: путевую машинную станцию №148, асфальтобетонный завод и др.

- Юго-восточный узел включает: филиал Альшеевское ДРСУ ОАО «Башкиравтодор» и др.

- Западный узел включает: ООО «Раевская», КФХ «Ахунов Р.А.», КФХ «Тухватшин Д.В», КФХ «Нагимов Ф.Ш.» и Янаульский водозабор.

Наиболее значимыми по численности работающих, а также по объему товарной продукции считается ООО «Раевсахар», ООО «Альшей-мясо»». ООО «Раевсахар» является градообразующим предприятием всего Альшеевского района, на его долю приходится примерно 50% всей производимой продукции, и объединяет в сырьевую базу более 10 свеклосеющих районов Башкирии. Но основными поставщиками сырья (сахарной свеклы) для переработки на указанное предприятие являются сельхозтоваропроизводители Альшеевского района, доля которых в общей заготовке составляет 120,7 тыс. т – 26% от общего объема поставок. В целях обеспечения стабильной занятости работников ООО «Раевсахар» на базе предприятия создано ООО «Агро МТС», ООО «Раевская» ООО «Агрофирма Красный Клин», которое занимается выращиванием сахарной свеклы и оказанием услуг по его возделыванию.

Возможные негативные последствия на экономику и социальную сферу:

- снижение наполняемости местного бюджета;

- уменьшения количества рабочих мест и ухудшение занятости населения;

- снижение уровня зарплаты и других доходов части населения;

- ухудшение уровня оплаты коммунальных платежей и др.

В СП Раевский сельсовет в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета СП Раевский сельсовет, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития СП Раевский сельсовет. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в СП Раевский сельсовет, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики СП Раевский сельсовет.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учѐтом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

6. Снижение, по сравнению с 2022 г., расходов электрической энергии на наружное освещение СП Раевский сельсовет.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (светодиодные светильники)

7. Повышение уровня компетентности работников администрации СП Раевский сельсовет и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации сельского поселения Раевский сельсовет и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2025 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2023-2025 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2023 годы;

- второй этап – 2024-2025 годы.

Первый этап (2023 годы) включает в себя:

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики СП Раевский сельсовет.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- учет показателей энергоэффективности серийно оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации сельского поселения Раевский сельсовет и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

Второй этап (2024-2025 годы) включает в себя:

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (светодиодные светильники).

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из энергосберегающих мероприятий по:

1. Энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере;

2. Энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения;

3. Энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере.

4.1. Межотраслевые мероприятия Программы

Перечень межотраслевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности СП Раевский сельсовет представлен в таблице №3. Межотраслевые мероприятия планируется осуществлять в следующих направлениях:

- Организационно-правовые мероприятия;

- Информационное обеспечение энергосбережения;

- Подготовка кадров в сфере энергосбережения.

Таблица №3 - Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п\п | Наименование мероприятия | срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования ( в установленном порядке) | Исполнители ( в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по итогам |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационно- правовые мероприятия |
| 1.1 | Принятие муниципальных правовых актов в сфере энергосбережения | 2023-2025 гг. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 1.2 | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставку электрических ламп накаливая для муниципальных нужд | 2023-2025 гг. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте СП Раевский сельсовет информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2023-2025 гг. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2 | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2023-2025 гг. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение работников учреждений, разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования – 101 шт. Многоквартирные дома жилищного фонда СП Раевский сельсовет обслуживаются управляющими компаниями: ООО «УК «Раевская», ООО «Жилкомсервис-плюс».

Таблица №4 - Характеристика жилищного фонда

| Характеристика жилищного фонда. Уровень нуждаемости в жилье и степень жилищного обеспечения граждан: | Единица измерения | на 01.01.2023г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Жилищный фонд - всего в том числе: |  |  |
| многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 101 |
| По формам собственности: |  |  |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м\чел. | 24,8 |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям: повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований.

4.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения

В настоящее время система наружного освещения сельского поселения Раевский сельсовет включает в себя свыше 1946 ед. световых приборов, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, свыше 2,5 км кабельных сетей и свыше 206,8 км распределительных сетей. Протяженность освещенных частей улиц составляет 95,85 км - таким образом большое количество улиц, проездов, внутридворовых территорий, включая территории объектов здравоохранения, образования и культуры, имеют недостаточное освещение; местами оно вообще отсутствует.

Оценка состояния систем наружного освещения в селе Раевский показывает, что средний износ действующих кабельных линий составляет 90%, а воздушных линий – 85%.

Количество действующих светоточек с ртутными лампами 891 шт. Натриевые лампы составляют 811 шт. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения с. Раевский должны использоваться осветительные приборы с натриевыми лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность вынуждает содержать большое количество спецтехники и ремонтных бригад, что приводит к дополнительным затратам бюджета на содержание систем уличного освещения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние систем наружного освещения СП Раевского сельского совета не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствии недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Для выполнения комплекса мероприятий необходимо решение следующих задач:

- восстановление и модернизация систем наружного освещения сельского поселения;

- увеличение количества освещаемых территорий в селе;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения предполагается реализовать в два этапа:

I-й этап реализации мероприятий включает в себя: проведение инвентаризации установок уличного освещения;

ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

II-й этап реализации мероприятий (2024-2025 годы) подразумевает реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов, заменой светильников на более энергоэффективные.

Инвентаризация систем наружного освещения в с. Раевский необходима для точного определения количества и состояния элементов этих систем. Она включает в себя присвоение всем элементам систем освещения номеров, создание муниципальных баз данных: составление перечней элементов и описание их основных характеристик.

Восстановление сетей наружного освещения – это замена находящегося в неисправном состоянии оборудования светоточек (кронштейн, светильник, лампа, кабель, в некоторых случаях – опора) на новое. Все вновь устанавливаемое оборудование должно соответствовать современным требованиям нормативных документов, рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представлять собой новейшие разработки в сфере организации уличного освещения.

Реальную экономию электроэнергии дает замена устаревших светильников с ртутными дуговыми разрядными лампами (далее – ДРЛ) на светодиодные светильники.

Принятие на обслуживание и восстановление бесхозных сетей наружного освещения заключается в оформлении необходимых документов, определении собственника и балансодержателя, проведении инвентаризации и внесении данных в муниципальную базу, осуществлении восстановительных работ.

В ходе реконструкции и модернизации систем наружного освещения выполняются работы с использованием современных технологий и материалов, внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, которые позволят снизить затраты на контроль, включение/выключение систем освещения, а также использовать двухставочный тариф для оплаты потребленной электроэнергии, что уменьшит расходы денежных средств по данному направлению.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем наружного освещения включают в себя замену существующих питательных пунктов на пункты нового образца, модернизацию диспетчерских пультов, создание систем управления на основе нового программного обеспечения с использованием электронных карт и информации, полученной при инвентаризации систем наружного освещения.

В ходе выполнения мероприятий будут производиться:

- поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света;

- замена аварийных опор на железобетонные или металлические опоры с цинковым покрытием;

- замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации;

- замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод;

- модернизация систем управления наружным освещением.

Замена существующих светильников на светодиодные светильники позволит существенно повысить освещенность территории сельского поселения, снизить нагрузку на электрические сети и расход электроэнергии, особенно в осенне-зимний период.  Вопросы энергосбережения при этом должны решаться в первую очередь за счет применения экономичных приборов с улучшенными светотехническими параметрами. Важно, чтобы освещение было экономичным, долговременным и простым в обслуживании.

Анализ затрат на создание и эксплуатацию установок наружного освещения показывает, что их главную часть составляет стоимость потребленной электроэнергии. За 2022 год количество потребленной электрической энергии для наружного освещения составило 691,116 кВт.ч. Для уменьшения энергопотребления в установках наружного освещения в 2023-2025 годах будут использоваться осветительные приборы с энергоэкономичными источниками света, такими, как светодиодные светильники, световая отдача которых в 3-4 раза выше, чем аналогичных по мощности ДРЛ.

Положительный экономический эффект реализации мероприятий основан на сокращении удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей, а в отдельных случаях и при их улучшении. Благодаря более высокому световому потоку на единицу мощности можно достигнуть нормативной освещенности дорожного покрытия с меньшими затратами электрической энергии.

При реализации мероприятий предполагается использовать светотехническое оборудование с намного большим сроком службы, чем применяемое на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить его замену.

Проведение работ по снижению потерь электричества в распределительных сетях наружного освещения требует замены неизолированных воздушных алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод (далее -  СИП). СИП отличается легкостью и маневренностью в монтаже, снижением потерь напряжения в 3 раза, продолжительной эксплуатацией без ремонта и дополнительных затрат, повышенной надежностью в зонах снегопадов и ледообразования, сохранением механической прочности и электрических параметров при температурах от минус 65оС до плюс 85оС, полной влагонепроницаемостью. Срок службы СИП - 50 лет.

Использование СИП позволит снизить потери электроэнергии в сетях наружного освещения и повысить электробезопасность населения, заметно уменьшить число внезапных отказов, сократить затраты на их ликвидацию.

Реализация мероприятий позволит:

- значительно сократить эксплуатационные затраты по техническому обслуживанию установок наружного освещения;

- повысить надежность и эффективность установок наружного освещения Раевского сельского совета, снизив при этом эксплуатационные затраты;

- сократить расходы бюджета села на электропотребление установок наружного освещения.

Таблица №5 - Объемы и источники финансирования энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения (тыс. рублей)

| Источники и направления финансирования | финансовые затраты |
| --- | --- |
|  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| средства бюджета СП | 44682,791 | 2851,076 | 6383,255 | 6383,255 | 29065,203 |

Таблица №6 – Перечень энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполне-ния, годы | Источник финансирования | Прогнозируемый объем, шт | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена светильников уличного освещения с лампами ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие светодиодные светильники | Администрация сельского поселения | 2023-2030 | средства бюджета СП | 1488 | 1488 | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления электроэнергии от замены светильников на более энергоэкономичные, снижение эксплуатационных затрат |

4.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет

Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы 2а

Тел. \ факс 8(34754) 2-23-40

Руководитель учреждения: глава СП Раевский сельсовет – Тимасов Михаил Анатольевич

Ответственный за разработку и реализацию программных мероприятий: Зам. главы СП Раевский сельсовет Кильчурин Вадим Айдарович.

Число работников Администрации СП Раевский сельсовет – 11 человек.

Администрация занимает административное здание, постройка 1990 г.

Площадь здания:

- Площадь – 366,1 м2;

- Отапливаемая площадь – 366,1 м2;

- Количество окон – 26;

- Площадь остекления – 61,1 м2, в т.ч. металлопластиковых окон 61,1 м2.

В таблице №7 представлен перечень мероприятий по снижению расходов коммунальных ресурсов и обеспечению энергетической эффективности сельского поселения, с указанием количества, стоимости необходимых материалов и оборудования. В завершении подсчитана общая сумма, необходимая для осуществления данных мероприятий

Таблица №7 - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

| № п\п | Наименование мероприятия | срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94 - ФЗ (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по итогам |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |  |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2023-25 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении электрических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2023-25 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 1.3 | Заключение энергосервисных контактов | 2023-30 г. | 44682,791 | 2851,076 | 6383,255 | 6383,255 | 29065,203 | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений |  |
| 2.1 | Мероприятия по внедрению и замене оборудования и осветительных приборов на более энергоэффективное | 2023-30 г. | 44682,791 | 2851,076 | 6383,255 | 6383,255 | 29065,203 |  | Администрация |
| 3. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |  |
| 3.1 | Проведение энергетических обследований | 2023-25 г. |  | - | - | - | - |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 9 % по сравнению с 2022 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие по данным статистики экономия затрат на электроэнергию, потребляемую освещением достигает приблизительно 60%, доля электроэнергии, потребляемая учреждением на освещение, приблизительно составляет 2% от общего потребления.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета СП Раевский сельсовет, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского бюджета в рамках финансирования республиканских программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 44682,791 тыс. руб., в том числе:

- 2023 год – 2851,076 тыс. руб.,

- 2024 год – 6383,255 тыс. руб.,

- 2025 год – 6383,255 тыс. руб.

Последующие годы – 29065,203 тыс. руб.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация СП Раевский сельсовет (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;

- применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несѐт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации СП Раевский сельсовет. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации СП Раевский сельсовет, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация СП Раевский сельсовет ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы СП Раевский сельсовет:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации СП Раевский сельсовет;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E =      ---------  х 100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 50 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 15 - 20 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 25 процентов.